## Slide 1: 電気機器への利用
本時の目標
電気エネルギーの変換のしくみを理解し、適切な利用方法が選択できる。

## Slide 2: 熱への変換
電気エネルギーを熱エネルギーに変換する製品

## Slide 3: 発熱体としてニクロム線を使う
アイロン
電気ストーブ
半田ごて

## Slide 4: マイクロ波を放出し、水分を熱する
電子レンジ
反射されるので金属の容器は使えない

## Slide 5: 磁力線により金属を熱する
ＩＨヒータ
使用できる金属の種類が限られる。

## Slide 6: 冷媒の気化熱を使って冷却
冷蔵庫
エアコン
冷媒によっては環境に負荷がかかる。

## Slide 7: 動力への変換
電気エネルギーを動力に変換する製品

## Slide 8: 直流整流子モータ
ハンディ掃除機
電気カミソリ
ミシン
模型用小型モータ
電圧の変化で回転速度の制御ができる。
速度調整が必要な機器むき
始動時の回転トルクが大きい
構造が複雑
価格が高い

## Slide 9: 交流整流子モータ
電気掃除機
電気ドリル
始動時の回転トルクが大きい
回転方向が一定
構造が複雑

## Slide 10: ステッピングモータ
ディスク装置
カメラ ・電気式アナログ時計
プリンタ
回転角度が電気信号に比例する（電気信号で制御できる）
必要な回転角だけ動かすことができる。
エネルギーの効率が悪い

## Slide 11: 誘導モータ
電気洗濯機
扇風機
換気扇
電気冷蔵庫
簡単な構造で故障が少ない
回転速度制御ができる
長時間運転する機器むき
価格が安い

## Slide 12: 光への変換
電気エネルギーを光エネルギーに変換する製品

## Slide 13: フィラメントに電流を流して発光
白熱電球
電流の量で明るさの調節ができる。
発熱し、効率が悪い

## Slide 14: ガラス管内に放電し、蛍光物質を発光
蛍光灯
発光効率が良い
広範囲を照らすことができる。
オン・オフを繰り返すと、寿命が短くなる。

## Slide 15: 直流電流を流すと発光
LED
消費電力や発熱が少ない。
長寿命、省スペース
決められた値以上の電流が流れると瞬時に破損する。